《用户采购需求书》

| 项目情况介绍 | 汕头市东方中学六楼天面教师办公室、活动室改造修缮工程 |
| --- | --- |
| 供应商资格 | 1.具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件； |
|  | 2.必须具有建筑装修装饰工程专业承包二级以上(含二级)资质； |
|  | 3.钢结构工程专业承包三级以上（含三级）； |
|  | 4.安全生产许可证； |
| 采购项目技术 要求 | 1.图纸及预算：见设计图纸及预算 |
|  | 2.工程量清单：(附明细)； |
|  | 3.主要材料使用要求：各种材料的质量、品牌，必须符合国家规定的质量标准； |
| 采购项目商务要求 | 1.完工期：合同签订之日起30天内； |
|  | 2.质量要求：符合《国家现行施工验评标准》； |
|  | 3.安全文明施工要求：结合校园时间安排文明施工； |
|  | 4.总包及分包规定：不能分包； |
|  | 5.保修期（含保修期服务要求）：免费保修一年；需要本地工商注册售后服务点或分公司；接到保修电话后4小时内响应，并进行处理； |
|  | 6.采购人将自供应商履行完合同义务之日起十个工作日内组织验收，验收要求、验收标准及方法如下：符合《国家现行施工验评标准》； |
|  | 7.付款方式：合同签订后预付合同总价的30%，工程完工并验收合格后付合同总价的70%。 |
|  | 8.承包方式： √固定总价：谈判响应文件包含总价及综合单价时，总价为合同总价。合同总价在谈判文件及施工合同约定的风险范围之内不可调整。 □固定单价：谈判响应文件包含总价及综合单价时，综合单价为合同单价。合同单价在谈判文件及施工合同约定的风险范围之内不可调整。 □其它说明： |
|  | 9.工程量增减调整方法：工程量如有增减，双方签证确认，按承包单价及实际完成工作量按实结算。该项视工程实际发生情况结算：（1）属于项目清单已经单项报价的，按承包单价及实际完成工作量按实结算；（2）不属于项目清单内的，按照成交减价比例（成交价/预算价）结算。 |
|  | 10.其它要求：签订合同前中标单位需提交建造师原件给建设单位直至工程完工；采购人统一组织供应商对现场进行踏勘，踏勘现场时，供应商应提供外墙纸皮砖、卷材防水层厂家产品合格检测报告复印件给采购人作为踏勘资料为各供应商提供踏勘证明。参加投标的供应商必须在招标文件规定的踏勘现场时间自行到集中地点集合，由采购人统一组织进行踏勘现场，不单独或者分别组织只有一个供应商参加的踏勘现场。 |

附件：

项目工程量清单

项目名称：汕头市东方中学六楼天面教师办公室、活动室改造修缮工程

一、电气安装部分

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配管 PC20 | m | 300 |
| 2 | 配线 ZR-BV-1.5mm2 | m | 400 |
| 3 | 配线 ZR-BV-2.5mm2 | m | 200 |
| 4 | 配线 ZR-BV-4mm2 | m | 200 |
| 5 | 配线 ZR-BV-10mm2 | m | 100 |
| 6 | 地插 | 个 | 1 |
| 7 | 五孔插座 | 个 | 26 |
| 8 | 网络三孔插座 | 个 | 60 |
| 9 | 二位开关 | 个 | 2 |
| 10 | 三位开关 | 个 | 2 |
| 11 | 网络线 | m | 1000 |
| 12 | 吊风扇 | 台 | 7 |
| 13 | LED单管荧光灯 | 套 | 10 |
| 14 | 600*600LED灯盘 | 套 | 6 |
| 15 | 16位配电箱 | 台 | 1 |
| 16 | 12位配电箱 | 台 | 1 |

二、土建部分

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实心砖墙 外墙 | m3 | 28.6 |
| 2 | 实心砖墙 女儿墙 | m3 | 8.58 |
| 3 | 实心砖墙 内墙 | m3 | 2.26 |
| 4 | 女儿墙面内侧面抹灰 | m2 | 63.28 |
| 5 | 外墙面贴纸皮砖 | m2 | 232.27 |
| 6 | 内墙面一般抹灰 | m2 | 181.91 |
| 7 | 抹灰面油漆 墙面 | m2 | 181.91 |
| 8 | 拆除原有隔热层 | m2 | 117.21 |
| 9 | 地面贴塑胶板 | m2 | 111.8 |
| 10 | 卷材防水层 | m2 | 134.23 |
| 11 | 90厚水泥聚苯板保温层 | m2 | 100.2 |
| 12 | 保温隔热屋面 200*200水泥砖 | m2 | 100.2 |
| 13 | 天棚抹灰 | m2 | 146.45 |
| 14 | 抹灰面油漆 天棚面 | m2 | 146.45 |
| 15 | 讲台 | 个 | 1 |
| 16 | 矩形柱 C30 | m3 | 7.76 |
| 17 | 有梁板 C30 | m3 | 27.86 |
| 18 | 悬挑板 C30 | m3 | 1.73 |
| 19 | 构造柱 C20 | m3 | 0.64 |
| 20 | 女儿墙压顶 C20 | m3 | 1.15 |
| 21 | 植筋 | 根 | 104 |
| 22 | 现浇构件钢筋 | t | 6.011 |
| 23 | 铝合金推拉窗 | m2 | 26.04 |
| 24 | 不锈钢护栏及大门（包安装费） | m2 | 5.89 |
| 25 | 成品铁门及木门框（包油漆） | m2 | 8.87 |

三、七楼教室改造修缮工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除原有木门 | m2 | 6.55 |
| 2 | 拆除原有铝合金窗 | m2 | 6.58 |
| 3 | 拆除墙体 | m3 | 14.1 |
| 4 | 铲除原有墙面油漆层 | m2 | 91.73 |
| 5 | 天棚抹灰面拆除 | m2 | 146.05 |
| 6 | 木质门 | m2 | 8.73 |
| 7 | 铝合金四扇推拉窗 | m2 | 6.58 |
| 8 | 铝合金双扇推拉窗 | m2 | 4.69 |
| 9 | 实心砖墙 200mm厚 | m3 | 3.42 |
| 10 | 实心砖墙 100mm厚 | m3 | 2.14 |
| 11 | 外墙面贴纸皮砖 | m2 | 19.73 |
| 12 | 讲台 | 个 | 2 |
| 13 | 内墙面一般抹灰 | m2 | 117.53 |
| 14 | 抹灰面油漆 墙面 | m2 | 158.42 |
| 15 | 天棚抹灰 | m2 | 146.05 |
| 16 | 抹灰面油漆 天棚面 | m2 | 146.05 |